# Bastelanleitung Holzbox

## Material:

1 Sperrholzplatte als Rückwand (innen weiß)

1 Tischlerplatte mit gebohrtem Loch für das Schloss (Tür vorne, schöne Seite nach außen)

2 Seitenwände mit Nut innen (Tischlerplatten)

1 Deckplatte mit Nut unten und 6 Löchern für die Verschraubung der Seitenwände

1 Bodenplatte mit Nut oben, 6 Löchern für die Verschraubung der Seitenplatten und 2 gebohrten Löchern für das Schließblech (innen)

1 Schloss inklusive Metallring und 2 Schlüsseln

1 Stück Klavierleiste (i.e. ein Stangenscharnier, ca. 36 cm lang)

1 Schließblech

12 Schrauben 4x40

5 Schrauben 3x16 (Schloss und Schließblech)

12 Schrauben 3x12 (flacher Kopf) für die Klavierleiste

## Werkzeug:

Ahle, Hammer, Akkuschrauber (Torx Bit Tx 15), Schablone für die Verschraubung des Schlosses, Kreuzschlitz Schraubendreher, Leim, Lappen

## Und so geht's:

- [Bei Gelegenheit Schlüsselnummer beim Lehrer registrieren lassen.]

- Bitte setzen Sie die Box zunächst probeweise zusammen, ohne sie zu verschrauben, um zu überprüfen, ob alle Bauteile vorhanden sind!

- Schließblech auf der Bodenplatte befestigen (Löcher sind bereits vorgebohrt, 2 Stück 3x16 Schrauben benutzen). Die Deckplatte darf diese Löcher nicht haben, sonst haben Sie soeben einer anderen Gruppe die Bodenplatte geklaut!

- Stangenscharnier mittig und bündig mit 12 Stück 3x12 Schrauben (flach!) montieren (zuerst an der Türe, dann an der Bodenplatte verschrauben!).

- Kiste probeweise aufbauen. Passt alles?

  - Seitenplattenkanten (oben und unten) mit wenig Leim bestreichen.

  - Hartfaserplatte einsetzen, Seitenwände mit Deckel und Boden verschrauben. 12 Stück 4x40 Schrauben verwenden.

- Schloss einsetzen, mittel Schließring von außen fixieren und mit 2 Stück 3x16 Schrauben befestigen.

Viel Spaß!